## Slide 1: สรุปการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและคำแนะนำด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ก่อสร้าง
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ผลกระทบเชิงลบ | ความล้มเหลว/สถานการณ์เชิงลบ | การกำจัด/ลดความเสี่ยง/การป้องกัน
การบาดเจ็บทางสรีรวิทยา การบาดเจ็บที่แขนขาและดวงตา ความเสียหายต่อสุขภาพ | การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การไม่ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างไม่เหมาะสม | พนักงานแต่ละคนจะได้รับรองเท้าทำงานมาตรฐาน หมวกนิรภัย และเสื้อสะท้อนแสง นอกจากนี้ พนักงานจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพิ่มเติมตามประเภทของงาน และเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตตามกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดติดต่อกระทรวงกลาโหม หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่ดี ให้เปลี่ยนใหม่ทันที การลงนามของฉันในเอกสารฉบับนี้ถือเป็นการแสดงเจตนาที่จะใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ฉันได้รับ
แว่นตาเป็นสิ่งที่ต้องมี!
การสวมหมวกนิรภัยเป็นสิ่งจำเป็น
การสวมรองเท้าป้องกันเป็นสิ่งจำเป็น
ข้อควรระวัง
รถแทรกเตอร์กำลังเคลื่อนที่
อุปกรณ์เครื่องกลวิศวกรรม
ผลกระทบเชิงลบ | ความล้มเหลว/สถานการณ์เชิงลบ | การกำจัด/ลดความเสี่ยง/การป้องกัน
รถชน บาดเจ็บทางร่างกาย ลื่นไถล ชิ้นส่วนที่แตกหัก | การปฏิบัติงานโดยบุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาต/ขาดประสบการณ์ การบาดเจ็บของคนงานระหว่างการเปลี่ยนงาน คนงานตกจากอุปกรณ์วิศวกรรม การพลิกคว่ำของอุปกรณ์เครื่องกลวิศวกรรม | การปฏิบัติงานอุปกรณ์เครื่องกลวิศวกรรมต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีใบอนุญาตและประสบการณ์เท่านั้น อุปกรณ์เครื่องกลวิศวกรรมจะต้องมีแตรถอยหลัง ไฟหน้า แถบเรืองแสง และตัวตรวจสอบ ขณะเคลื่อนที่หรือทำงาน โปรดระมัดระวังและรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย เข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องกลวิศวกรรมโดยสบตากับผู้ปฏิบัติงาน ระวังอุปกรณ์เครื่องกลวิศวกรรมที่กำลังถอยหลัง ถอยหลังโดยมีเจ้าหน้าที่คุ้มกัน ความเร็วสูงสุด 10 กม./ชม. ขึ้น/ลงจากรถจากจุดที่กำหนด

## Slide 2: สรุปการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและคำแนะนำด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ก่อสร้าง
การทำงานบนที่สูง
ผลกระทบเชิงลบ | ความล้มเหลว/สถานการณ์เชิงลบ | การกำจัด/ลดความเสี่ยง/การป้องกัน
การตกจากที่สูงและนั่งร้าน การตกจากอุปกรณ์ทำงานบนที่สูง เช่น แท่นและบันได ไฟฟ้าช็อตที่ความสูง | พนักงานที่ไม่มีคุณสมบัติหรือทักษะในการทำงานบนที่สูง อุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง/ไม่เหมาะสม ไม่มีราวกั้นมาตรฐานและปลอดภัยเพื่อป้องกันการตก ความล้มเหลวที่จุดยึด | คำจำกัดความ: การทำงานบนที่สูงโดยมีความเสี่ยงที่จะตกถึงความลึก 2 เมตร ไม่มีราวกั้นมาตรฐาน เอียงร่างกายเกินราวกั้นจากความสูงของอุปกรณ์ทำงานของตะกร้ายก ตะกร้ายกนั่งร้านแบบใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ช่วยในการทำงานบนที่สูง: จะได้รับการตรวจสอบก่อนใช้งาน ทำงานตามข้อบังคับการทำงานบนที่สูงและคำแนะนำของผู้ผลิต รายงานข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องใดๆ บันได: ปีนขึ้นไปหนึ่งเมตรจากขอบด้านบน ห้ามเดิน ห้ามทำงานเป็นเวลานาน แพลตฟอร์มนั่งร้านและตะกร้า: ทำงานโดยได้รับอนุญาตจากหัวหน้างาน นั่งร้าน/พื้นผิวการทำงาน: ห้ามถอดประกอบชิ้นส่วน กว้างอย่างน้อย 60 ซม. ปีน/ลงจากบันได ห้ามวางบันไดบนนั่งร้าน ทั่วไป: ทำงานในสภาพอากาศและสภาพแสงที่เหมาะสมสำหรับการทำงานและการใช้งานอุปกรณ์ จุดยึด 1.5 ตัน ทำงานที่ความสูงอย่างน้อยสองคน ต้องใช้หมวกนิรภัยพร้อมสายรัดนิรภัย สายรัดนิรภัยแบบเต็มตัว ระบบป้องกัน/พยุงตัวจากการตก
บันไดชำรุด
ห้ามใช้
ระวังตก

## Slide 3
ผลกระทบเชิงลบ | ความล้มเหลว/สถานการณ์เชิงลบ | การกำจัด/ลดความเสี่ยง/การป้องกัน
ไฟฟ้าช็อต แผลไหม้\การบาดเจ็บที่ดวงตา\ไฟไหม้จากอาร์กแฟลช | การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือไม่ถูกต้อง การซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ความเสียหายต่อสายเคเบิลและโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้า ไฟฟ้าช็อตจากกระแสไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน สายไฟต่อพ่วงในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น | อุปกรณ์ไฟฟ้า: การใช้งานตามวัตถุประสงค์การใช้งานและคำแนะนำของผู้ผลิต จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยช่างไฟฟ้าที่ได้รับการรับรอง และก่อนใช้งาน หากใช้งานไม่ถูกต้อง ต้องหยุดงานและแจ้งให้หัวหน้างานทราบ ห้ามรื้อแผงกั้นและแผงกั้น ซ่อมแซมโดยผู้มีอำนาจ ห้ามใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น พนักงานต้องมีความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์ สายไฟ: ฉนวนสองชั้น ไม่วางบนพื้นหรือในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น เต้ารับ/ปลั๊กอุตสาหกรรม ป้อนผ่านท่อร้อยสาย เชื่อมต่อหลังจากใช้งานแล้ว ถอดปลั๊กออกก่อนพับเก็บ งานไฟฟ้า: ไม่ใช้แรงดันไฟฟ้า อยู่ภายใต้การดูแลของช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาต ล็อคแหล่งจ่ายไฟและปิดสวิตช์ ห้ามทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น ไม่มีแสงสว่างเพียงพอ และในสภาพอากาศที่อันตราย รักษาระยะห่างอย่างน้อย 5 เมตรจากเครือข่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะ
อันตราย!
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเคลื่อนที่
การป้องกันเป็นสิ่งสำคัญ!
งานยกของ
ผลกระทบเชิงลบ | ความล้มเหลว/สถานการณ์เชิงลบ | การกำจัด/ลดความเสี่ยง/การป้องกัน
การบาดเจ็บทางร่างกาย การบาดเจ็บที่แขนขา การถูกทับ การบาดเจ็บที่ศีรษะ | อุปกรณ์ยก/อุปกรณ์เสริมชำรุด การบาดเจ็บของคนงานจากน้ำหนักบรรทุกที่ยกขึ้น ชิ้นส่วนที่บรรทุกตก | อุปกรณ์ยกและอุปกรณ์เสริมสำหรับยก: จะได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และก่อนใช้งาน จะดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติงานที่มีใบอนุญาตและมีประสบการณ์ งานยก: ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างาน กั้นรั้วบริเวณที่ยก ผูกและนำทางด้วยพลั่ว ห้ามทำงานภายใต้น้ำหนักบรรทุกที่ยกขึ้น ยกของสูงจากพื้นหนึ่งเมตร การป้องกันชิ้นส่วนตก: ยกด้วยเครื่องมือที่กำหนด ผูกและยึดน้ำหนักบรรทุก ทำงานอย่างระมัดระวังและตั้งฉาก
อันตราย! ห้ามยืนใต้สิ่งของที่ยกสูง

## Slide 4: สรุปการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและคำแนะนำด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ก่อสร้าง
การขุดค้น
ผลกระทบเชิงลบ | ความล้มเหลว/สถานการณ์เชิงลบ | การกำจัด/ลดความเสี่ยง/การป้องกัน
การบาดเจ็บ พลัดตก การพังทลายของพื้นที่ขุด ไฟฟ้าช็อต การถูกกระแทก | คนงานตกลงไปในหลุมขุด หลุมขุดถล่ม โครงสร้างพื้นฐานเสียหาย อุปกรณ์ก่อสร้างพลิกคว่ำ รถไถตีนตะขาบชน | การขุดจะต้องดำเนินการโดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้างาน และหลังจากการสแกนโครงสร้างพื้นฐานและสัตว์แล้ว การทำงานใกล้โครงสร้างพื้นฐานด้วยเครื่องมือช่างและด้วยความระมัดระวัง การขึ้นและลงจากจุดที่กำหนด ต้องมีรั้วและป้ายบอกทางสำหรับการขุด การขุดต้องเป็นไปตามความลาดชันตามธรรมชาติ/การถมดิน และใช้มาตรการป้องกันการพังทลาย ความกว้างของการขุดต้องเอื้ออำนวยต่อการทำงาน ทางเดินเหนือพื้นที่ขุดต้องกว้าง 60 ซม. อุปกรณ์วิศวกรรมต้องเข้าใกล้ในระยะที่ปลอดภัย คนงานต้องไม่ทำงานใกล้กับอุปกรณ์
อันตราย!
เปิดช่อง
ห้ามจุดไฟ เปลวไฟ และการสูบบุหรี่
งานยอดนิยม
ผลกระทบเชิงลบ | ความล้มเหลว/สถานการณ์เชิงลบ | การกำจัด/ลดความเสี่ยง/การป้องกัน
การบาดเจ็บที่ดวงตา แผลไหม้ ไฟไหม้/ไฟไหม้ การระเบิด ไฟฟ้าช็อต | การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างไม่เหมาะสม, อุปกรณ์ขัดข้อง ถังแก๊สระเบิด เพลิงไหม้พนักงาน/อุปกรณ์/สิ่งแวดล้อม | งานร้อน: หลังจากได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานแล้ว ควรมีการป้องกันโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม เฝ้าระวังเพลิงไหม้ในพื้นที่ระหว่างและหลังการปฏิบัติงาน จัดเก็บวัสดุไวไฟ/ติดไฟได้ให้ห่างจากพื้นที่อย่างน้อย 10 เมตร จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม เก็บสายไฟฟ้าให้ห่างจากพื้นที่ ถังแก๊ส: ใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญ ขนส่งอย่างปลอดภัย ติดตั้งในแนวตั้งฉากกับพื้น ใช้ฝาปิด ป้องกันน้ำมันให้ห่างจากแหล่งความร้อน ติดตั้งท่อที่เหมาะสมพร้อมอุปกรณ์นิรภัยที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง และใช้งานได้

## Slide 5: สรุปการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและคำแนะนำด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ก่อสร้าง
วัสดุอันตราย
ผลกระทบเชิงลบ | ความล้มเหลว/สถานการณ์เชิงลบ | การกำจัด/ลดความเสี่ยง/การป้องกัน
สำลัก/เวียนศีรษะ แผลไฟไหม้ ไฟไหม้/ระเบิด โรคจากการประกอบอาชีพ | การใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไม่เหมาะสมกับอันตราย/ไม่เหมาะสม การทำงานในบริเวณที่ไม่มีการระบายอากาศ | ใช้สารเคมีหลังจากได้รับคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ ทำงานโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ ระบายอากาศในสถานที่ทำงานและป้องกันไฟให้ห่างจากวัสดุไวไฟ ทำลายบรรจุภัณฑ์/ภาชนะเปล่าหลังการใช้งาน และอย่าทิ้งไว้ในพื้นที่
อันตราย!
วัสดุอันตราย
การยกที่ถูกต้องช่วยป้องกันความทุกข์ทรมานได้มาก
แนวทางความปลอดภัยทั่วไป
ทำ | อย่า
เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงานผ่านทางเข้าที่กำหนด และระมัดระวังอุปกรณ์วิศวกรรม ปฏิบัติตามป้ายเตือนในพื้นที่ปฏิบัติงาน ยกอุปกรณ์และวัสดุให้ชิดลำตัวและน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม เริ่มยกโดยงอเข่า ใช้คนงานเพิ่ม ปิดช่องเปิดและหลุมเพื่อป้องกันไม่ให้คนงานตก รายงานข้อบกพร่อง อันตราย อันตราย/เหตุการณ์อันตราย/อุบัติเหตุใดๆ ต่อฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปรึกษาหัวหน้างานฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเกี่ยวกับงานใดๆ ที่คุณไม่เข้าใจ อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานตราบเท่าที่หัวหน้างานอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน อย่าทำงานที่สูงหรือต่ำกว่าคนงานอื่น หากต้องการปฐมพยาบาล โปรดติดต่อหัวหน้างาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงสว่างเพียงพอเพื่อปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย | ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะเดินหรือปฏิบัติงาน ห้ามซ่อมแซม/ใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่คุ้นเคย ห้ามกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยเจตนา ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับงาน ห้ามรื้อราวบันได/รั้วโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้างาน ห้ามทิ้งวัสดุ/อุปกรณ์ ต้องปล่อยลงอย่างควบคุม ห้ามกระโดด/ปีนข้ามนั่งร้านหรือบันได ห้ามบรรทุกน้ำหนักเกินน้ำหนักที่อนุญาต ห้ามทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการตก และไม่มีวิธีป้องกันการตก ห้ามปฏิบัติงานหากไม่ชัดเจนในเชิงวิชาชีพและความปลอดภัย ห้ามปฏิบัติงานเพียงลำพัง