## Slide 1
Индивидуальные средства защиты
Отрицательное влияние | Неудача/Негативный сценарий | Устранение/минимизация/предотвращение рисков
Физиологические травмы Травмы конечностей и глаз Вред здоровью | Неиспользование средств индивидуальной защиты Непроверка средств индивидуальной защиты Неправильное использование средств индивидуальной защиты | • Каждый сотрудник будет экипирован стандартной рабочей обувью, защитной каской и светоотражающим жилетом. • Кроме того, сотрудник будет использовать дополнительные средства индивидуальной защиты в соответствии с видом выполняемой работы, а также в соответствии с Законом о средствах индивидуальной защиты и инструкциями производителя. • По любым вопросам, касающимся средств индивидуальной защиты, необходимо обращаться в Министерство обороны. • Если средства индивидуальной защиты находятся в неисправном состоянии — необходимо немедленно заменить их. • Моя подпись под настоящим документом подтверждает мою обязанность использовать средства индивидуальной защиты и действовать в соответствии с полученными инструкциями.
Очки обязательны
Обязательно ношение защитного шлема.
Защитная обувь обязательна.
Внимание Трактор в движении
Механическое инженерное оборудование
Отрицательное влияние | Неудача/Негативный сценарий | Устранение/минимизация/предотвращение рисков
Наезд Телесные травмы Скольжение Обломки | Эксплуатация неуполномоченным/неопытным персоналом Травмы рабочих при переходе с одного рабочего места на другое Падение рабочих с инженерного оборудования Опрокидывание инженерного механического оборудования | • Эксплуатация инженерной техники должна осуществляться только лицензированным и опытным персоналом. • Инженерная техника должна быть оснащена звуковым сигналом заднего хода, фарами, светящимися полосами и сигнальной шашкой. • Во время движения или работы будьте бдительны и соблюдайте безопасную дистанцию. • Приближайтесь к инженерной технике только при наличии зрительного контакта с оператором. • Будьте особенно осторожны при движении техники задним ходом, а также при наличии сопровождающего. • Максимальная скорость передвижения — 10 км/ч. • Посадка и высадка из транспортного средства разрешены только в специально отведённых местах.
Краткий обзор инструктажа и правил техники безопасности при работе на строительной площадке

## Slide 2
на Работа высоте
Отрицательное влияние | Неудача/Негативный сценарий | Устранение/минимизация/предотвращение рисков
Падение с высоты и строительных лесов Падение с рабочего оборудования на высоте, такого как платформы и лестницы Поражение электрическим током на высоте | Сотрудник, не имеющий квалификации или навыков для выполнения работ на высоте Неправильное/неправильное/несоответствующее рабочее оборудование Отсутствие стандартного и безопасного ограждения для предотвращения падений Неисправность точки крепления | • Определение: работа на высоте с риском падения на глубину до 2 метров. • Отсутствие стандартных ограждений, вынос тела за пределы ограждения, высота подъёмной корзины рабочего оборудования. • Использование механизированных подъёмных корзин и строительных лесов. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и вспомогательные средства • Проверяются перед использованием. • Работайте в соответствии с правилами работы на высоте и инструкциями производителя. • Сообщайте о любых дефектах или неполадках. Лестницы • Допускается подъём на высоту не более одного метра от верхнего края. • Ходьба по лестнице запрещена. • Не предназначена для длительной работы. Строительные платформы и корзины лесов • Работа допускается только с разрешения бригадира. Строительные леса и рабочие поверхности • Запрещено разбирать элементы конструкции. • Минимальная ширина рабочей поверхности — 60 см. • Подъём и спуск — только по лестницам. • Запрещено устанавливать лестницу на строительные леса. Общие положения • Работы выполняются только при соответствующих погодных условиях и уровне освещения. • Точка крепления должна выдерживать не менее 1,5 тонны. • Работа на высоте осуществляется минимум двумя сотрудниками. • Обязательное использование: Защитной каски с подбородочным ремнём, Страховочной привязи, Системы защиты от падения / страховки. .
Повреждённая лестница
Использование запрещено
Остерегайтесь падения.
Краткий обзор инструктажа и правил техники безопасности при работе на строительной площадке

## Slide 3
Электричество и подвижное электрооборудование
Отрицательное влияние | Неудача/Негативный сценарий | Устранение/минимизация/предотвращение рисков
Поражение электрическим током Ожоги\Травмы глаз\Вспышка дуги | Использование неисправного или неподходящего электрооборудования Ремонт неуполномоченными лицами Повреждение кабелей и электропроводки Поражение электрическим током от напряжения Использование удлинителя во влажной среде | Электрооборудование • Использовать только по назначению и в соответствии с инструкциями производителя. • Осмотр оборудования должен проводиться сертифицированным электриком перед началом эксплуатации. • В случае неисправности работы должны быть немедленно прекращены, а бригадир уведомлён. • Не демонтировать электрические щитки и защитные ограждения. • Ремонт должен выполняться только уполномоченными лицами. • Не использовать оборудование во влажной среде. • Сотрудник должен иметь опыт эксплуатации оборудования. Кабели • Использовать кабели с двойной изоляцией. • Не прокладывать кабели на полу и во влажной среде. • Использовать промышленные розетки и вилки. • Прокладывать кабели через кабель-канал. • Подключать кабель только после полного развёртывания. • Отключать кабель перед началом его складывания. Электромонтажные работы • Проводить работы только при отключённом питании. • Работы выполнять под наблюдением сертифицированного электрика. • Отключать и блокировать источники питания. • Не работать во влажной среде, при недостаточном освещении и в опасных погодных условиях. • Соблюдать дистанцию не менее 5 метров от воздушных линий электропередач.
Опасность!
Защита обязательна!

## Slide 4
Раскопки
Отрицательное влияние | Неудача/Негативный сценарий | Устранение/минимизация/предотвращение рисков
Травмы Падения Обрушение котлована Поражение электрическим током Удары | Падение рабочих при раскопках Обрушение котлована Повреждение инфраструктуры Опрокидывание строительной техники Удары гусеничных тракторов | • Земляные работы проводятся только с разрешения бригадира и после осмотра инфраструктуры и наличия животных в зоне проведения работ. • При работе вблизи объектов инфраструктуры необходимо использовать только ручной инструмент и соблюдать все меры предосторожности. • Подъём и спуск осуществляются только в обозначенных местах. • Обязательное наличие защитного ограждения и предупреждающих знаков. • Выемка грунта должна выполняться с учётом естественного уклона и необходимости обратной засыпки. • Следует принимать меры для предотвращения обрушения стенок котлована. • Ширина котлована должна обеспечивать безопасное проведение работ. • Проходы над котлованом должны быть не уже 60 см. • Инженерное оборудование должно располагаться на безопасном расстоянии от зоны работ. • Рабочим запрещено находиться вблизи работающего инженерного оборудования..
Опасно
Открытый канал

## Slide 5
Отрицательное влияние | Неудача/Негативный сценарий | Устранение/минимизация/предотвращение рисков
Травмы тела Травмы конечностей Сдавленные Травмы головы | Неисправность подъемного оборудования/аксессуаров Травмы рабочих от поднимаемых грузов Падение частей груза | Подъёмное оборудование и приспособления • Должны быть проверены квалифицированным инспектором перед использованием. • Управление оборудованием осуществляется только лицензированными и опытными операторами. Подъёмные работы • Допускаются только с разрешения бригадира. • Зона подъёма должна быть ограждена. • Обязательна правильная обвязка груза и руководство со стороны сигнальщика (лопатчика). • Запрещено находиться под поднятым грузом. • Не поднимайте груз выше одного метра от уровня пола без необходимости. Предотвращение падения деталей • Подъём осуществлять только с использованием специальных приспособлений. • Все грузы должны быть обвязаны и надёжно зафиксированы. • Работайте осторожно, соблюдая вертикальное положение груза во время подъёма.
Опасно! Не стойте под поднятым грузом.
Подъемные Работы
Отрицательное влияние | Неудача/Негативный сценарий | Устранение/минимизация/предотвращение рисков
Травмы глаз Ожоги Пожар/пожар Взрывы Поражение электрическим током | Неправильное использование средств индивидуальной защиты, отказ оборудования Взрыв газового баллона Пожары, связанные с работниками/оборудованием/окружающей средой | Проводятся только после утверждения бригадиром. • Необходимо обеспечить защиту и безопасность объектов инфраструктуры. • Использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ). • Обеспечить наличие пожарной охраны на участке во время проведения работ и после их завершения. • Соблюдать дистанцию не менее 10 метров от легковоспламеняющихся и горючих материалов. • На месте работ должны находиться подходящие средства пожаротушения. • В зоне проведения огневых работ не должно быть электрических кабелей. • Работы с газовыми баллонами осуществляют только квалифицированные специалисты. • Баллоны должны транспортироваться безопасным способом. • Устанавливать баллоны следует строго в вертикальном положении (перпендикулярно полу). • Использовать защитные чехлы. • Хранение масел допускается только вдали от источников тепла. • Трубопроводы должны быть проложены правильно и оснащены стандартными, надлежащими и действующими средствами безопасности..
Горячие Вакансии
Запрещено разведение огня, применение открытого пламени и курение на территории объекта

## Slide 6
Опасные Материалы
Отрицательное влияние | Неудача/Негативный сценарий | Устранение/минимизация/предотвращение рисков
Удушье/Головокружение Ожоги Пожары/Взрывы Профессиональные заболевания | Использование веществ, вредных для здоровья Средства индивидуальной защиты, не соответствующие опасности/неправильные Работа в непроветриваемых помещениях | • Используйте химические материалы только после прохождения инструктажа по технике безопасности и в соответствии с паспортом безопасности материала. • Работайте с использованием средств индивидуальной защиты, предусмотренных паспортом безопасности материала. • Обеспечьте проветривание рабочего места. • Не подносите огонь и источники открытого пламени близко к легковоспламеняющимся материалам. • После использования уничтожайте пустую упаковку и контейнеры. • Не оставляйте пустую тару на рабочем месте..
Опасно!
Опасные материалы
  Правильная техника подъёма тяжестей помогает избежать многих травм и неприятностей
правила безопасности Общие
Делать | Не
• Входите на объект только через обозначенные входы и будьте внимательны к инженерному оборудованию. • Соблюдайте правила поведения на объекте. • Подъем оборудования и материалов должен выполняться близко к телу и не превышать 25 кг. • Начинайте подъем, согнув колени, и по возможности привлекайте дополнительного работника для помощи. • Закрывайте проемы и ямы, чтобы предотвратить падение работников. • Сообщайте о любых дефектах, опасностях и несчастных случаях в отдел охраны труда и техники безопасности. • При возникновении непонятных вопросов консультируйтесь с руководителем по технике безопасности отдела охраны труда и техники безопасности. • Оставайтесь на объекте, пока присутствует бригадир. • Не выполняйте работы выше или ниже других рабочих. • При необходимости оказания первой помощи обращайтесь к бригадиру. • Обеспечьте достаточное освещение для безопасного выполнения работ.. | • Не пользуйтесь телефоном во время ходьбы или выполнения работы. • Не ремонтируйте и не эксплуатируйте оборудование, с которым вы не знакомы. • Не совершайте намеренно действий, которые могут причинить вред вам или другим лицам. • Не используйте оборудование, которое неисправно или не подходит для выполнения работы. • Не разбирайте перила или ограждения без разрешения бригадира. • Не бросайте материалы или оборудование — опускайте их вниз контролируемым образом. • Не прыгайте и не перелезайте через строительные леса или лестницы. • Не поднимайте грузы, превышающие допустимую массу. • Не работайте в местах с риском падения без средств предотвращения падения. • Не выполняйте работу, если она вам не ясна с точки зрения профессиональной и личной безопасности. • Не выполняйте работу в одиночку..